## Zkušební otázky ke zkoušce bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí

Pokud v jednotlivých zkušebních otázkách není uvedeno jinak, jedná se u nebezpečných nákladů vždy o množství, která se nacházejí nad nejvyšší hmotností, která nepodléhá dohodě ADN.

U otázek, které mají nabídku odpovědí, je v tomto souboru vždy pouze odpověď a) správná.

Z tohoto souboru budou vybrány otázky pro část A písemného testu. Pokrývá základní znalosti bezpečnostního poradce.

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 1?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 2?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 3?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 4.1?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 4.2?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 4.3?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 5.1?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 5.2?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 6.1?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 6.2?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 7?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 8?

- Které nebezpečné věci obsahuje třída 9?

- Do které třídy patří výbušné látky a předměty?

- Do které třídy patří plyny?

- Do které třídy patří hořlavé kapaliny?

- Do které třídy patří hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky, polymerizující látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky?

- Do které třídy patří samozápalné látky?

- Do které třídy patří látky vyvíjecí ve styku s vodou hořlavé plyny?

- Do které třídy patří látky podporující hoření?

- Do které třídy patří organické peroxidy?

- Do které třídy patří toxické látky?

- Do které třídy patří infekční látky?

- Do které třídy patří radioaktivní látky?

- Do které třídy patří žíravé látky?

- Do které třídy patří jiné nebezpečné látky a předměty?

- Jaký význam má písmeno A používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno F používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno D používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam mají písmena SR používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno S používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno W používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno O používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno P používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno T používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno I používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno C používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaký význam má písmeno M používané při tvorbě klasifikačních kódů?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o nebezpečnou látku s dusivými účinky?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látku s nebezpečím hořlavosti?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky výbušné, znecitlivělé?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky samovolně se rozkládající?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky samozápalné?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky podporující hoření?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o organické peroxidy?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky toxické?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky infekční?

- Jaké písmeno se vyskytne v klasifikačním kódu, jestliže se jedná o látky žíravé?

- Co označuje identifikační číslo nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 2 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 3 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 4 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 5 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 6 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 7 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 8 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má číslice 9 v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v unikání plynu tlakem nebo chemickou reakcí?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v hořlavosti kapalin (par) nebo plynů?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v hořlavosti tuhých látek?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v podpoře hoření?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v toxicitě nebo nebezpečí infekce?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v radioaktivitě?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v žíravosti?

- Jaká číslice se vyskytne v identifikačním čísle nebezpečnosti, jestliže povaha nebezpečí spočívá v prudké samovolné reakci?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 20?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 25?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 22?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 223?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 268?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 30?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 33?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 60?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 66?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 606?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 78?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti X886?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 90?

- Jaký význam má identifikační číslo nebezpečnosti 99?

- Co znamená zdvojení číslic v identifikačním čísle nebezpečnosti?

- Jaký význam má písmeno „X“ před identifikačním číslem nebezpečnosti?

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro dusivý plyn:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro hluboce zchlazený zkapalněný plyn:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro hořlavý plyn:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro plyn podporující hoření:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro toxický plyn, žíravý:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro lehce hořlavou kapalinu:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro lehce hořlavou kapalinu, žíravou, reagující nebezpečně s vodou:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro hořlavou nebo samozahřívající se tuhou látku, toxickou:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro látku silně podporující hoření, toxickou:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro velmi toxickou látku, hořlavou:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro radioaktivní látku, podporující hoření:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro žíravou nebo slabě žíravou látku, která nebezpečně reaguje s vodou:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro infekční látku:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro látku ohrožující životní prostředí:

- Uveďte identifikační číslo nebezpečnosti pro různé nebezpečné látky přepravované v zahřátém stavu:

- Jaká jsou nejčastější vedlejší nebezpečí látek třídy 6.1 – toxických látek?

- Jaká jsou nejčastější vedlejší nebezpečí žíravých látek třídy 8?

- Jaké nejčastější vedlejší nebezpečí vykazují hořlavé kapaliny třídy 3?

- Co se doplňuje do bezpečnostní značky č. 1 při přepravě výbušných látek a předmětů?

- Jaké podtřídy má třída 1 (výbušné látky a předměty)?

- Jaký druh nebezpečí označují bezpečnostní značky červené barvy?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 2.1?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 2.2?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 2.3?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 3?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 4.1?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 4.2?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 4.3?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 5.1?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 5.2?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 6.1?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 6.2?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 7E?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 8?

- Pro jaké látky je určena bezpečnostní značka č. 9?

- Jakou barvu má bezpečnostní značka používaná pro označování kusů obsahující látky podporující hoření?

- Které plyny jsou nejnebezpečnější?

- Co mohou způsobit zkapalněné plyny na kůži?

- Které plyny jsou nejméně nebezpečné?

- Co znamená přeprava látek vyžadující řízení teploty?

- Jakými cestami mohou působit na člověka toxické látky třídy 6.1?

- Co mohou způsobit kapalné látky třídy 8 na kůži?

- Které látky třídy 9 řadíme mezi zahřáté?

- Jaká je zkratka „Předpisu o přepravě nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách“?

- Jaká je zkratka „Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí“?

- Jaká je zkratka „Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží“?

- Jaká je zkratka „Mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí po moři“?

- Jaká je zkratka „Předpisu pro přepravu nebezpečných věcí leteckou dopravou“?

- Kdo značí obaly bezpečnostní značkou a identifikačním číslem převážené látky?

- Kdo musí poskytnout vůdci plavidla písemné pokyny?

- Kdo označuje kontejnery bezpečnostní značkou?

- Pro jaké látky je určena obalová skupina „I“?

- Pro jaké látky je určena obalová skupina „II“?

- Pro jaké látky je určena obalová skupina „III“?

- Kdo označuje obal „kódem obalu“?

- Kolik existuje tříd nebezpečných věcí?

- Podle čeho se orientujete při posuzování, jaká opatření je třeba dodržet ohledně zákazu společného nakládání a stohování?

- Co je umístěno v horní polovině oranžové tabulky?

- Co je umístěno v dolní polovině oranžové tabulky?

- Vyhotovil jste roční zprávu pro vedení podniku a popř. také pro příslušný úřad. Jak dlouho musí být uchovávána?

- Látky a předměty třídy 2 jsou podle svých nebezpečných vlastností přiřazeny do příslušných skupin. Uveďte význam pro skupinu A, TF, TC a TOC?

- Z jakých důvodů nesmějí přijít látky třídy 5.1 do styku s hořlavými   materiály  jako je dřevo, textil, papír apod.?

- V přepravním dokladu je uveden zápis: „UN 1072 KYSLÍK STLAČENÝ, 2.2 (5.1)“. Co označují čísla 2.2 (5.1) uvedená v tomto zápisu?

- Která obalová skupina, uváděná v zápisu do přepravního dokladu, vyjadřuje nejmenší stupeň  nebezpečnosti nebezpečných věcí ADN?

- Která obalová skupina, uváděná v zápisu do přepravního dokladu, vyjadřuje nejvyšší stupeň  nebezpečnosti nebezpečných věcí ADN?

- Co znamená nápis na kusu, je-li tam uvedeno "UN 1203"?

- Kde musí být umístěny bezpečnostní značky na cisternovém kontejneru?

- na zadní a přední části kontejneru a na obou bočních stranách

- na zadní a přední části kontejneru

- na obou bočních stranách kontejneru

- na zadní a přední části kontejneru, na obou bočních stranách a na horní části kontejneru

- Čím se nebezpečí statického náboje nezvýší?

- ohřevem kapaliny

- volně padající kapalinou

- vzduchovými bublinami v kapalině

- odstraněním uzemnění potrubí

- Písmeno „N“ je v chemii symbol pro označení:

- dusíku

- vodíku

- uhlíku

- niklu

- Které z uvedených zahřátých kapalných látek spadají do třídy 9?

- kapalné látky přepravované při teplotě 100 ˚C a vyšší

- kapalné látky přepravované při teplotě 240 ˚C a vyšší

- kapalné látky přepravované při teplotě 100 ˚C a vyšší, a jsou při této teplotě toxické

- kapalné látky přepravované při teplotě 40 ˚C a vyšší a současně nespadají do některé z jiné třídy

### Skupenství látky je závislé na:

- tlaku a teplotě

- viskozitě

- hustotě

- hmotnosti

- Musí se při přepravě nebezpečných odpadů dodržovat ADN?

- musí, pokud jsou nebezpečné odpady nebezpečnými věcmi ADN

- musí, ale týká se to pouze toxických odpadů

- nemusí, protože žádné odpady nespadají pod ADN

- musí, ale týká se to pouze toxických a radioaktivních odpadů

- Které plyny třídy 2 spadají do skupiny označené písmenem F?

- hořlavé plyny (bezpečnostní značka č. 2.1)

- nehořlavé, netoxické plyny (bezpečnostní značka č. 2.2)

- toxické plyny (bezpečnostní značka č. 2.3)

- dusivé (bezpečnostní značka č. 2.3.)

- Co musí být uvedeno na sudech, ve kterých se přepravuje motorová nafta UN 1202:

- bezpečnostní značka č. 3, identifikační číslo UN 1202, značka pro látky ohrožující životní prostředí a kód obalu

- bezpečnostní značka č. 3 a nápis „motorová nafta“

- jen nápis UN 1202 ve čtverci postaveném na vrchol

- bezpečnostní značka č. 3 a nápis „diesel“

- Kde probíhá odpaření kapaliny?

- těsně nad hladinou kapaliny

- 20 cm nad hladinou kapaliny

- 50 cm nad hladinou kapaliny

- pouze na hladině

- Které plyny třídy 2 jsou nejméně nebezpečné?

- toxické plyny (skupina T)

- dusivé plyny (skupina A) a plyny podporující hoření (skupina O)

- dráždivé plyny (skupina D)

- toxické plyny (skupina T) a plyny podporující hoření (skupina O)

- Podle čeho se pozná, že obaly použité pro přepravu podle ADN byly vyrobeny podle schváleného vzoru a jsou vhodné pro nebezpečné věci?

- podle kódu obalu, kterým jsou opatřeny

- podle bezpečnostních značek

- podle UN čísla, které je uvedeno na kusu

- podle místa výroby

### Kdo je zodpovědný za umístění bezpečnostních značek na velké nádoby IBC a na kontejnery?

- odesílatel

- výrobce IBC nebo kontejneru

- rejdařství

- vůdce plavidla

- Prasknutím potrubí, dopravujícím kyslík, se zvýší obsah kyslíku v prostoru na 40 % obj. Situace

- hrozí nebezpečí požáru

- je zcela bez nebezpečí

- může být označena jako zcela normální

- nevyžaduje žádná opatření

- V přepravním dokladu je uveden zápis: „UN 1098 ALLYLALKOHOL, 6.1 (3), I“. Co označují čísla 6.1 (3) uvedená v tomto zápisu?

- jsou to čísla vzorů bezpečnostních značek pro označení hlavního a (v závorce) vedlejšího nebezpečí látky

- je to označení třídy nebezpečnosti a třídy hořlavosti látky

- je to označení třídy a skupiny, do kterých tato látka patří

- je to označení třídy a stupně nebezpečnosti pro životní prostředí

- Bezpečnostní značky na kusu podle vzorů č. 3 a č 8 upozorňují, že tento kus obsahuje látku:

- hořlavou a žíravou

- samozápalnou a žíravou

- samozápalnou a toxickou

- hořlavou a toxickou

- Co znamená „přeprava volně ložených látek“?

- přepravu nebezpečných látek tuhého skupenství (např. sypkých) bez obalu

- přepravu kusů, které nemusí být na ložné ploše zajištěny proti posunu

- přepravu kapalné nebezpečné látky v tankové lodi

- přepravu kontejnerů plavidly bez krytů nákladových prostorů

- Co jsou to nebezpečné látky přepravované při řízené teplotě?

- zahřáté látky třídy 9

- některé samovolně se rozkládající látky třídy 4.1 a organické peroxidy třídy 5.2 vyžadující dodržení předepsaných teplot během přepravy

- hluboce zchlazené zkapalněné plyny třídy 2

- látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny

- Jak musí být označeny velké kontejnery obsahující balené nebezpečné věci v kusech?

- velkými bezpečnostními značkami ze všech čtyř stran

- oranžovými tabulkami s čísly a velkými bezpečnostními značkami

- velkými bezpečnostními značkami jen na přední a zadní straně kontejneru

- bezpečnostními značkami na všech šesti stranách

- Jaké nebezpečí hrozí, přijdete-li do styku se zkapalněným oxidem uhličitým nebo podobným zkapalněným plynem?

  - omrzliny

  - kožní infekce

  - otrava

  - bez nebezpečí

- V přepravním dokladu je uveden zápis: „UN 1202 NAFTA MOTOROVÁ, 3, III“. Co označuje římská číslice III uvedená v tomto zápisu?

- je to tzv. obalová skupina, která vyjadřuje stupeň nebezpečnosti látky

- je to přepravní kategorie, do které látka patří

- je to třída hořlavosti látky

- maximální počet tankových člunů v tlačné nebo vlečné sestavě

- Z jakých důvodů nesmějí přijít látky třídy 5.1 do styku s hořlavými materiály jako je dřevo, textil, papír apod.?

- tyto hořlavé materiály by se mohly vznítit

- vytvářely by se toxické páry

- svým působením by je mohly znečistit

- tyto hořlavé materiály by se mohly stát nehořlavými

- Pro jaký druh nákladu nebezpečných věcí platí ustanovení o tzv. podlimitních množstvích podle 1.1.3.6 ADN?

- pouze pro náklad přepravovaný v kusech

- pro jakýkoli náklad

- pro náklad přepravovaný v tankových lodích

- pro náklad v cisternových kontejnerech

- Jaký druh nebezpečí označují bezpečnostní značky oranžové barvy?

- výbušnost

- hořlavost

- radioaktivitu

- toxicitu

- Pro které plyny se používá bezpečnostní značka č. 2.2?

- pro plyny nehořlavé, netoxické

- pro hořlavé plyny

- pro plyny toxické, žíravé

- pro plyny nehořlavé

- Co znamená nápis na kusu, je-li tam uvedeno „UN 1993“?

- je to tzv. UN číslo látky, kterou kus obsahuje

- je to tzv. UN kód obalu

- je to datum výroby obalu

- je to datum výroby kusu

### Do třídy 3 podle ADN patří:

- hořlavé kapaliny s bodem vzplanutí do 60 oC

- pevné látky s bodem vzplanutí do 10 oC

- voda s bodem tuhnutí 0 °C

- plyny

- Nebezpečné věci a nebezpečné odpady se podle ADN zařazují do jednotlivých tříd podle:

- kriterií jednotlivých tříd

- názoru vůdce plavidla

- názoru manipulačních pracovníků

- dle pokynů provozovatel plavidla

- Jedním z průvodních dokladů při přepravě nebezpečných látek je přepravní doklad. Musí jej mít vůdce plavidla na palubě lodi při odjezdu z místa nakládky?

- ano

- ne

- jen při přepravě výbušných nebo radioaktivních látek

- jen při přepravě toxických, výbušných nebo radioaktivních látek

- Co učinit s kusovými zásilkami s nebezpečnými věcmi při nakládce do nákladového prostoru?

- zabezpečit je tak, aby se zabránilo jejich posunu v nákladovém prostoru a kontaktu s ostatním nákladem

- náklad se uloží do středu ložné plochy a volný prostor mezi nákladem a předním přepážkou se vyplní rozpěrným zařízením

- není třeba kusy zabezpečovat proti pohybu

- bezpodmínečně je nutné kryty nákladových prostorů zavírat ručně

- Tanková loď, která přepravovala náklad 8. Třídy, s obalovou skupinou II nebo III, může během jízdy odplynovat nákladní tanky. Jak vysoká smí být maximální koncentrace plynů, která přes pojistku proti zpětnému šlehnutí plamene uniká do okolního vzduchu?

- < 50 % spodní meze výbušnosti

- < 30 % spodní meze výbušnosti

- < 20 % spodní meze výbušnosti

- < 10 % spodní meze výbušnosti

- Použití ohně nebo otevřeného světla je na většině míst na plavidle zakázáno, kromě:

- obytných prostor a kormidelny

- obytných prostor a strojovny

- strojovny a provozních prostor

- strojovny a kormidelny

### Dva kontejnery s uzavřenými kovovými stěnami jsou uloženy na sobě. Jeden z nich je naložen toxickými látkami třídy 6.1, druhý žíravinami třídy 8. Je to dovoleno?

- ano

- ne

- ano, ale pouze jestliže jsou uloženy v přední části lodi

- ano, ale pouze jestliže jsou uloženy v zadní části lodi

- 0,5 barů je to samé jako:

- 50,0 	kPa

- 5,0 	kPa

- 0,5 	kPa

- 500,0 kPa

- Jaké je latinské označení pro kyslík?

- oxygenium

- ferrum

- hydrogenium

- nigrogenium

- Oxidace znamená:

- spojení látky s kyslíkem

- spojení látky s dusíkem

- přidání kyslíku

- přidání dusíku

- Jestliže se výpary nad kapalinou nachází s touto kapalinou v tanku v rovnováze, pak jsou tyto výpary nasycené. Jestliže poklesne teplota, pak část těchto výparů

- kondenzuje

- ztuhne

- zmrzne

- odpaří se

- U které z následně uvedených látek se jedná o inertní plyn?

- dusík

- vzduch

- ozón

- kyslík

- U které třídy musí být k dodržení zákazu společné nakládky věcí v zásilkových kusech zohledněna skupina snášenlivosti?

- třída 1

- třída 2

- třída 3

- třída 6.1

### Chcete nakládat látky tříd 6.1 a 6.2 na paletách. Jaký boční odstup je musí oddělovat?

- 3,00 m

- 2,60 m

- 2,80 m

- 2,40 m

- Smějí kusy zásilek s látkami třídy 1, pro které je předepsáno označení třemi modrými kužely/světly, být nakládány společně s látkami třídy 6.1?

- ano, pokud jsou od sebe odděleny horizontálním odstupem minimálně 12,00 m

- ano, pokud jsou od sebe odděleny horizontálním odstupem minimálně 3,00 m

- ne

- ano, pokud jsou uloženy nad sebou

- Jedete s lodí, která je naložena nebezpečnými věcmi, které překračují tzv. podlimitní množství. Jaké dokumenty se musí na plavidle nacházet?

- schvalovací osvědčení a písemné pokyny

- schvalovací osvědčení a seznam přezkoušení

- písemné pokyny a seznam přezkoušení

- schvalovací osvědčení a potvrzení o nepřítomnosti plynu

- Loď přepravuje v tancích na pohonné hmoty celkem 42 000 litrů topného oleje. Považuje se toto množství za nebezpečnou věc ve smyslu ADN?

  - ne, topný olej, který je přepravován v nádržích pro pohonné hmoty a slouží k pohonu lodí, neplatí za nebezpečné věci ve smyslu ADN

  - ano

  - natankované množství ve shora uvedeném objemu spadá pod stejná ustanovení ADN jako látky 3. třídy, balené

  - bez ohledu na účel použití, podléhají všechny tekuté pohonné hmoty a paliva v celém objemu ADN

- Za jakých podmínek smějí být na tankové lodi v oblasti nákladu prováděny opravárenské a údržbářské práce, které vyžadují použití ohně nebo elektrického proudu nebo při kterém může dojít ke vzniku jiskření?

  - jestliže je na lodi k dispozici povolení od místně příslušného úřadu nebo potvrzení o tom, že plavidlo je bez plynu

  - po odpovídajícím odplynování

  - opravárenské a údržbářské práce smějí být prováděny pouze v provozních místnostech mimo oblast nákladu

  - pokud po odplynování vůdce plavidla nebo zmocněnec rejdařství vhodným přístrojem pro měření koncentrací plynů jednoznačně zjistí, že plavidlo je bez plynu

### Kterou oblast  ADN upravuje?

  - předpoklady, za kterých smějí být převáženy nebezpečné věci po vnitrozemských vodních cestách

  - přepravy věcí všeho druhu rýnskými plavidly

  - přepravy takových nebezpečných věcí na vnitrozemských vodních cestách, jejichž přeprava po železnici nebo silnici je zakázána

  - přepravy nebezpečných věcí v říční plavbě pouze tankovými plavidly

- Může nebezpečná věc podle ADN vykazovat více druhů nebezpečí?

  - ano

  - ne

  - podle ADN je zakázáno přepravovat věci s více druhy nebezpečí

  - primární nebezpečí vylučuje ostatní nebezpečí

- K čemu slouží přepravní doklad dle ADN?

  - k identifikaci nebezpečných věcí dopravovaných podle ADN

  - jako doklad k proclení

  - k doložení lodního osvědčení plavidla k přepravám nebezpečných věcí dle ADN

  - jako podklad pro účtování tarifního příplatku za nebezpečné věci

- V jakých časových intervalech musí být hadice a komponenty hadic používané pro nakládku a vykládku, čerpání pohonných hmot a zbytků nákladů kontrolovány?

  - minimálně jednou ročně

  - po nakládce

  - nejméně třikrát týdně

  - vždy ráno a večer

- Jak se posuzuje tlačné soulodí nebo sestava spřažených plavidel ohledně použití předpisů pro nakládku, přepravu, vykládku a manipulaci s nákladem?

  - jako by to byla jedna jediná loď

  - každé plavidlo zvlášť

  - podle posledního plavidla

  - podle prvního plavidla

- Ve kterém dokumentu jsou popsána opatření, která je třeba provést při nehodě nebo nahodilém případu?

  - v písemných pokynech (pro případ mimořádné události)

  - v lodním osvědčení

  - v ADN

  - v nákladním listu

- Kde a jak se uchovávají příslušné písemné pokyny (pro případ mimořádné události) na palubě, pokud se přepravují nebezpečné věci?

  - v kormidelně a musí být snadno přístupné

  - v obytných prostorech s patentem

  - jako nálepka na tanku

  - ve strojovně

### V jakém okruhu kolem látek a předmětů třídy 1 se nesmí nacházet žádná část antén radiostanic?

  - 2,0 m

  - není ustanoveno

  - 1,5 m

  - 20 cm

- Z tankové lodi se vyložil náklad benzinu. Tanky ještě nejsou odplynovány. Co se stane s označením modrým světlem/kuželem?

  - zůstane nezměněno

  - musí být odstraněno

  - podle účelnosti může být buď ponecháno na místě nebo odstraněno

  - může být spuštěno do poloviční výšky

- Proč nesmějí být tanky naplněny až po okraj?

  - protože se kapalina při zahřátí rozpíná a mohlo by dojít k poškození lodě nebo vytékání z tanku

  - protože by se naložené věci při vlnobití nemohly volně pohybovat

  - nenamítá se nic proti naplnění až po okraj

  - protože plnění po okraj by zabíralo příliš mnoho času. Toto by mělo za následek nepřiměřeně dlouhé obsazení překladních míst

- Který z následně uvedených dokladů musí vůdce plavidla při přepravě nebezpečných věcí sestavit před zahájením plavby?

  - plán uložení nákladu, ze kterého vyplývá, které nebezpečné věci (název dle přepravního dokladu) jsou uloženy v jednotlivých nákladních prostorech nebo na palubě lodi

  - pro každé nebezpečné věci písemné pokyny (pro případ mimořádné události)

  - potvrzení, ve kterém se vůdce plavidla zavazuje k tomu, že nebezpečné věci byly naloženy a uloženy dle přepisů ADN

  - seznam, ze kterého vyplývá místo nakládky, název překladiště jakož i datum a doba nakládky každé nebezpečné věci zvlášť

- Kdo poskytuje vůdci plavidla písemné pokyny (pro případ mimořádné události)?

  - dopravce

  - odesilatel

  - rejdař

  - výrobce nebezpečné věci

### Smějí být nebezpečné látky třídy 5.1 volně ložené a látky třídy 4.2 uloženy ve stejném nákladním prostoru?

  - s látkami třídy 5.1 volně loženými se nesmí společně přepravovat žádné jiné věci

  - ano, pokud je dodržen minimální odstup 3 m horizontálně

  - nezávisle na množství nesmí být nebezpečné věci, pro které je v tabulce 3.2 A předepsáno označení dvěma modrými kužely, uloženy ve stejném nákladním prostoru s hořlavými věcmi, pro které je v tabulce 3.2 A předepsáno označení jedním modrým kuželem

  - ano, pro tyto věci neexistuje vůbec žádný zákaz nakládky do jednoho nákladního prostou

- Za jakých podmínek lze přepravovat osobní automobil nebo motorový člun na palubě tankové lodi typu N. Co je třeba dodržet?

  - osobní automobil a motorový člun je zakázáno přepravovat v oblasti nákladu

  - obstarat si souhlas místně příslušného úřadu

  - pro tankové lodě typu N nejsou o tomto žádné předpisy

  - pokud byla předtím vyjmuta baterie a motor je ochlazen, nehraje žádnou roli, kde dopravní prostředek stojí

- Tanková plavidla, která přepravují nebezpečné látky (uvedené v 3.2 tabulka C) musí být značeny kužely nebo světly:

  - modré barvy

  - žluté barvy

  - červené barvy

  - bílé barvy

- Kolika přídavnými ručními hasicími přístroji musí být loď, která přepravuje nebezpečné věci, minimálně vybavena?

  - minimálně dvěma dalšími ručními hasicími přístroji

  - loď musí být vybavena jedním až osmi ručními hasicími přístroji, podle druhu nebezpečí přepravovaných nebezpečných věcí. Počet je udán v písemných pokynech

  - dalším ručním hasicím přístrojem, který se musí nacházet na nápadném a dobře přístupném místě v kormidelně

  - třemi dalšími ručními hasicími přístroji, které musí být rovnoměrně rozmístěny a připevněny v celém rozsahu nákladu resp. krytého prostoru lodi

- Co je bod vzplanutí?

  - nejnižší teplota kapaliny, při které její páry tvoří se vzduchem hořlavou směs

  - teplota tekutiny, při které směs plynů nad tekutinou může explodovat

  - teplota horkého povrchu, na kterém se vznítí vznětlivá směs výparů a vzduchu

  - teplota, při které látka exploduje

### Na plavidlech, která přepravují nebezpečné látky, se má zdržovat odborník vlastnící osvědčení a musí mít věk minimálně:

  - 18 let

  - 21 let

  - 25 let

  - 30 let

- Mohou být nebezpečné věci tříd 6.1 a 8 uloženy v jednom nákladním prostoru?

  - ano, za předpokladu, že jsou od sebe horizontálně odděleny mezerou 3 m a nejsou ukládány na sobě

  - ne, nebezpečné věci těchto dvou tříd musí být uloženy tak, aby byly oddělené minimálně jednou vodotěsnou přepážkou nákladního prostoru

  - neexistuje zákaz společného naložení těchto dvou tříd

  - nebezpečné věci třídy 6.1 nesmí být nikdy ukládáno do stejného nákladního prostoru se zbožím jiných tříd

- Kdo se musí zejména přesvědčit, že byly splněny požadavky na označení lodí převážející nebezpečný náklad?

  - dopravce

  - příjemce

  - překládající firma

  - rejdařství

- Odplynování uvázaných tankových lodí smí být provedeno

  - na místech, která jsou příslušným úřadem k tomu označena nebo za tímto účelem schválena

  - na každé rejdě

  - v každém petrolejovém přístavu

  - ADN k tomuto neuvádí žádné předpisy

- Všechny tankové lodě, které mají oprávnění pro přepravu hořlavých kapalin, mají schvalovací osvědčení. Co toto schvalovací osvědčení potvrzuje?

  - konstrukce a vybavení plavidla odpovídá předpisům dle dohody ADN

  - stavba, zařízení a vybavení lodi odpovídá ustanovením Rýnského plavebního předpisu

  - loď byla postavena pod dohledem uznávané klasifikační společnosti a má od této společnosti oprávnění k přepravám nebezpečných věcí

  - stavba, zařízení, vybavení a počet členů posádky odpovídají mezinárodním dopravním ustanovením pro tekuté pohonné hmoty a paliva

- Jak se nazývá přechod ze stavu kapalného do stavu páry?

  - odpařováním

  - kondenzace

  - tání

  - sublimace

### Bod vzplanutí je udáván v:

  - C

  - g

  - m3

  - %

- Kdo je považován za odesilatele prázdných nevyčištěných tanků tankových lodí?

  - vůdce plavidla

  - majitel posledního nákladu

  - budoucí odesilatel nového nákladu

  - rejdařství

- Jaký význam má, když na zásilce jsou nalepeny dvě rozdílné bezpečnostní značky?

  - tato zásilka představuje více druhů nebezpečí

  - zásilka smí být přepravována pouze v oblasti přístavu, nikoliv na otevřeném toku

  - existuje vždy zákaz společné nakládky s jiným nebezpečným zbožím

  - policie musí být o této přepravě nebezpečných věcí informována

- Kde je popsáno nebezpečí, které v sobě určitá látka během přepravy skrývá?

  - v písemných pokynech (pro případ mimořádné události)

  - v lodním osvědčení

  - v části 9  ADN

  - v přepravním dokladu

- Nebezpečná věc, pro kterou je požadováno označení modrým světlem/modrým kuželem, smí být nakládána pouze:

  - na místech, která byla příslušným úřadem k tomu určena nebo která jsou pro tyto účely registrována

  - na místech, která se nacházejí mimo osídlených oblastí

  - v petrolejových přístavech

  - na všech místech, která vůdce plavidla uzná za vhodná

- Jedna ze tříd uvádí zvláště přísný zákaz společné nakládky. O jakou třídu se jedná?

  - třída 5.1, ale pouze když je ve volně loženém stavu

  - třída 2

  - třída 3

  - třída 6.1

### V jakých časových odstupech musí být zkontrolovány prostory pod palubou s čerpadly tankových lodí?

  - vždy při každém obnovení platnosti schvalovacího osvědčení, nebo během třetího roku platnosti schvalovacího osvědčení

  - jednou ročně

  - každé dva roky na stav a těsnost

  - první zkoušku provést po pěti letech používání, poté je přezkušovat každé 2 roky

- Ve kterém jazyce nebo ve kterých jazycích musí být poskytnut přepravní doklad na plavidle?

  - v úředním jazyce odesílající země, a pokud jím není angličtina, francouzština nebo němčina, pak ještě v jednom z těchto jazyků, pokud dohody mezi zeměmi zainteresovanými na přepravě nestanoví jinak

  - v jazyce státu, ve kterém se nakládá nebo vykládá

  - v anglickém, francouzském a holandském jazyce

  - v jazyce, ve kterém vůdce plavidla může číst a rozumí mu a pokud tento není němčina, angličtina nebo francouzština, pak ještě v jednom z těchto jazyků

- Pod písmeny „J.N.“ dle ADN rozumíme:

  - položka „jinde nejmenovaná“

  - položka „jinde nezapsaná“

  - v ADN se toto označení nepoužívá

  - označení netto hmotnosti

- Hořlavé kapaliny se kromě jiného dělí podle bodu vzplanutí. V kterém okruhu bodu vzplanutí je látka nejvíce hořlavá?

  - pod 23 C

  - od 23 C do 60 C

  - od 60 C do 100 C

  - nad 100 C

- Jakým zařízením nebo vybavením musí být vybaveny tanky tankových lodě typu N uzavřená?

  - bezpečnostním zařízením, které zamezí nepřípustným přetlakům a podtlakům

  - otvorem pro odběr plynu

  - otvorem pro odběr vzorku o průměru minimálně 60 cm

  - ventilem, který rovnoměrně rozděluje unikající plyn

- Máte přepravit benzin (identifikační číslo látky 1203). Jak musíte vaši tankovou loď označit?

  - je třeba použít ADN 3.2 tabulku C, je třeba označit plavidlo modrým světlem resp. modrým kuželem

  - u všech nebezpečných věcí 3. třídy musí být vždy použito označení modrým světlem resp. modrým kuželem

  - ve dne dvěma modrými kužely a v noci dvěma modrými světly

  - pro tyto nebezpečné věci není předepsáno

### Kdo musí posádku seznámit s obsahem písemných pokynů (pro případ mimořádné události)?

  - vůdce plavidla

  - místo nakládky příslušných nebezpečných věcí

  - odborník

  - odesilatel

- Smí být nebezpečné věci 1. třídy různých skupin snášenlivosti společně ukládány ve stejném nákladním prostoru?

  - ano, pokud toto vyplývá z tabulky uvedené pod bodem 7.1.4.3.4

  - ne

  - neexistuje zákaz společného naložení, ale musí být dodrženy ukládací předpisy

  - pouze se souhlasem odborníka na trhaviny

- Jaké kusové zásilky s nebezpečnými věcmi nesmí vůdce plavidla podle ADN přepravovat?

  - kusové zásilky, které neodpovídají mezinárodním předpisům

  - kusové zásilky, na jejichž přepravu není příslušnou policií vystaveno lodní osvědčení

  - kusy zásilky, které nemají alespoň 2 cm silný obal

  - rakety pro ohňostroje

- Jaký úkol má pojistka proti prošlehnutí plamene?

  - má zabránit průniku plamene do prostoru, který je chráněn (např. nákladní tank, kofrdam)

  - má zvýšit proudící odpor v potrubí

  - má zadržovat nečistoty

  - má zabránit pronikání výbušných výparů do atmosféry

- Co je podle ADN úrovňový výstražný přístroj?

  - přístroj, který při nakládce akustickým a optickým signálem upozorní, jestliže přípustný stupeň plnění tanku bude brzy dosažen

  - přístroj, který ukazuje momentální stav naplnění příslušného tanku

  - přístroj, který ukazuje, že tank pro pohonné hmoty pro hnací motor bude brzy prázdný

  - přístroj, který varuje před příliš vysokým tlakem v nákladním tanku

- Co rozumíte pod pojmem „odborník“ v oblasti ADN?

  - osoba, která se může prokázat platným osvědčením o zvláštních znalostech ADN

  - osoba pověřená sledováním nebezpečných věcí odesilatele

  - vodní policie

  - vůdce

### Jak na palubě lodi zjistíme, zda se uvolnily toxické plyny v nebezpečné koncentraci, pocházející z nákladu?

  - toximetrem

  - explozimetrem

  - přístrojem, měřícím kyslík

  - denními kontrolami

- Jak poznáme, že ruční hasicí přístroj byl přezkoušen?

  - z údajů, které jsou na hasicím přístroji uvedeny a podle neporušenosti plomby

  - na manometru

  - z údajů na vnitřním plynovém náboji

  - z barvy přezkušovacího štítku

- jak často musí být na tankových lodích typu N kontrolovány ruční hasicí přístroje?

  - minimálně jednou za 2 roky

  - každých 5 let, vždy při prodloužení lodního osvědčení každé 3 roky

  - kontrola je přenechána rozhodnutí vůdce plavidla, měla by ale podle možnosti být prováděna každé 2 roky

  - v lhůtách stanovených výrobcem

- Kdy musí být vyplněn kontrolní list?

  - během nakládky a vykládky nebezpečných věcí

  - při překládce nebezpečných věcí třídy 1

  - před nakládkou a vykládkou tankových lodí

  - při překládce nebezpečných věcí, u kterých v přepravních listech požadováno vyhotovení seznamu přezkoušení

- V které tabulce v ADN najdete údaje o nejvyšším přípustném stupni plnění nákladních tanků?

  - tabulka 3.2.3 C

  - tabulka 3.2.2 B

  - tabulka 3.2.1 A

  - toto není uvedeno v ADN, ale v lodním osvědčení

- Čeho se má dosáhnout označením kusů zásilky bezpečnostními značkami, které označují nebezpečí?

  - ze symbolů m. j. lze zjistit, jaké nebezpečí může z nebezpečného nákladu vzejít

  - příjemce má vědět, který kus zásilky je pro něj určen

  - vůdce plavidla má být upozorněn na to, že všechny kusy zásilky, které jsou opatřeny značkou s označením nebezpečí, smí nakládat pouze na palubu

  - označení kusů zásilky bezpečnostními značkami má především v mezinárodních přepravách ulehčit celní odbavení

### U některých látek 3. třídy existuje kromě nebezpečí požáru ještě jiné nebezpečí. Jak je u jednotlivých zásilek na toto nebezpečí upozorňováno?

  - označením kusů zásilky bezpečnostními značkami odpovídajícími druhu nebezpečí

  - poznámkou v nákladním listě

  - k bezpečnostní značce, označující nebezpečí pro hořlavé kapaliny bude připsáno minimálně 3 cm vysokým tiskacím písmem číslo nebezpečných věcí

  - zvýrazněním (červeným podtržením) přídavného nebezpečí v písemných pokynech

- Která z následně uvedených hořlavých kapalin při pokojové teplotě vyvíjí dostatečné množství výparů, aby se nad povrchem tekutiny vytvořila vznětlivá směs?

  - benzin

  - motorová nafta

  - lehký topný olej

  - tekutý tér

- Které z následujících dvou tvrzení je správné a které chybné?

I. Oblast výbušnosti látky se vždy nachází mezi horní a spodní hranicí výbušnosti

II. Oblast výbušnosti látky leží nad horní hranicí výbušnosti

  - tvrzení I. je správné, tvrzení II. je nesprávné

  - obě tvrzení jsou správná

  - tvrzení I. je nesprávné, tvrzení II. je správné

  - obě tvrzení jsou chybná

- Jak může vzniknout elektrostatický náboj?

  - vzájemným třením elektricky špatně vodivých látek nebo předmětů. Toto se stává např. při plnění tanků prostřednictvím neuzemněných překladních potrubí

  - rovnoměrně pomalým nabíjením akumulátorů

  - uskutečněním elektricky vodivého spojení ze zařízení na souši na loď

  - jestliže udeří kov na kov

- Jaký následek má vniknutí topného oleje do vody?

- olej se nerozpustí, tvoří olejové skvrny nebo olejový film, který znečistí velké množství vody

- olej se ve vodě rozpustí

- olej se nepojí s vodou, tvoří olejové skvrny, které se ukládají a nepředstavují žádné nebezpečí

- rychle se odpaří

- Jak dlouho je platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro vnitrozemskou vodní dopravu?

- 5 let

- 1 rok

- 10 let

- neomezeně

### Jak se chová benzín (UN1203) při zahřátí?

- rozpíná se

- ohřevem nedojde k žádné změně objemu kapaliny

- ztuhne

- smršťuje se

- . Vůdce plavidla musí osoby, které jsou na palubě, seznámit s písemnými pokyny (pro případ mimořádné události), aby byly schopné tyto použít.

II. V písemných pokynech (pro případ mimořádné události) musí být uveden počet ručních hasicích přístrojů, které se pro přepravu nebezpečných věcí musí nacházet na palubě.

- tvrzení . je správné, tvrzení . je nesprávné

- obě tvrzení jsou správná

- tvrzení . je nesprávné, tvrzení . je správné

- obě tvrzení jsou nesprávná

- . Hovoříme o oxidaci, jestliže například železo reaguje se vzdušným kyslíkem.

. Hovoříme o oxidaci, jestliže se ohřívá voda.

- tvrzení . je správné, tvrzení . je nesprávné

- obě tvrzení jsou správná

- tvrzení . je nesprávné, tvrzení . je správné

- obě tvrzení jsou nesprávná

- . Dusík je hořlavý.

. Dusík je bez zápachu.

- tvrzení . je nesprávné, tvrzení . je správné

- obě tvrzení jsou správná

- tvrzení . je správné, tvrzení . je nesprávné

- obě tvrzení jsou nesprávná

- . Tanky smějí mít jakýkoliv libovolný rozměr.

. Tanky musí být hranaté.

- obě tvrzení jsou nesprávná

- obě tvrzení jsou správná

- tvrzení . je správné, tvrzení . je nesprávné

- tvrzení . je nesprávné, tvrzení . je správné

- Z jakých důvodů nesmějí být nikdy tzv. masky s filtrem používány v uzavřených prostorech? Protože filtrové masky

- jsou závislé na obsahu kyslíku v okolním vzduchu

- neposkytují dostatečnou ochranu obličeje

- neposkytují ochranu před toxickými plyny

- poskytují ochranu pouze před výbušnými plyny